INVESTITOR: 	OPĆINA VISOKO, VISOKO 20

GRAĐEVINA: 	NERAZVRSTANA CESTA: NC 2-075

GOLI VRH-OMEJAK-MEĐNJAKI-DOMAČJA

MJESTO GRADNJE: 	čkbr. 3257, 3274 k.o. ČANJEVO

BROJ.TEH.DN: 	24/2021.

DATUM: 	03.2021.

PROJEKTANT:	Bruno Hajduk, ing.građ.

TROŠKOVNIK:

MODERNIZACIJA NERAZVRSTANE CESTE

NC 2 -075

-GOLI VRH-OMEJAK-MEĐNJAKI-DOMAČJA

-dužina trase:	500,0 m

-kolnik:		zemlja I kamen

-modernizacija:	kameni kolnik

-širina kolnika:	3,00 m

| 1.00 | PRIPREMNI RADOVI |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.01 | Iskolčenje osi i profila trase. Iskolčenje obuhvaća sva mjerenja tj. osiguranje osi iskolčenja trase, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za sve vrijeme građenja odnosno do predaje radova investitoru. U cijenu koštanja ulaze svi gore navedeni radovi, potrebni materijali i prijevoz vezan uz ovaj rad i iskolčenje ugibališta. Obračun po metru dužnom iskolčene trase. |  |  |
|  |  | mt | 500,00 |
| 1.02 | Čišćenje grmlja i sjećenje granja-malčiranje- na dijelu trase. Debljina granja 4-5 cm. Odvoz nije planiran, jer materijal ostaje uz trasu.. Sjećenje se odnosi na uklanjanje sitnijeg raslinja uz trasu koje neposredno smeta prolazu korisnika ceste, te utječe na isušivanje ceste. Kod čišćenja se smatra da se po metru dužnom očisti 2 m2 grmlja. U cijenu ulazi sav gore navedeni rad, sa prijevozima, radom malčera. Obračun prema metru dužnom očišćene trase. |  |  |
|  |  | mt | 150,00 |
|  | PRIPREMNI RADOVI | UKUPNO: |  |
| 2.00 | ZEMLJANI RADOVI: |  |
| 2.01 | Strojno profiliranje postojeće kolničke konstrukcije izvedene od pomiješanog zemljano kamenog materijala. U kolniku prisutan kameni materijal koji se ne odvozi nego planira po trasi. Profiliranje izvršiti na ukupnu širinu 3,50 m . Rad obuhvaća pravilnu izradu uzdužnog i poprečnog nagiba planirane ceste. Obračun po metru kvadratnom isplanirane trase. Napomena da je poprečni nagib minimalno 2%. 147,0 x 3,0 + 353,0 x 3,5 = |  |  |
|  |  | m2 | 1.676,50 |
| 2.02 | Iskop cestarskih trapeznih jaraka bez posebne obloge u materijalu “C” kategorije, sa razastiranjem iskopa uz trasu sa planiranjem. Maksimalna dubina jarka 50 cm. Rad obuhvaća iskop jarka sa razastiranjem. Obračun po metru dužnom uređenog jarka I isplaniranog materijala iz iskopa. |  |  |
|  |  | mt | 80,00 |
|  | ZEMLJANI RADOVI: | UKUPNO: |  |
| 3.00 | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA |  |  |
| 3.01 | Dobava i ugradnja kamenog materijala 0/63 mm kao nosivog odnosno završnog sloja ceste u sloju debljine 15-20 cm, koji se površinski poravna I ugradi pomoću kompaktora. Kameni sloj polaže se na potpuno uređenu kameno-zemljanu podlogu koja je izvedena u padovima i po nadzornom inženjeru preuzeta. Kameni materijal max. vel. zrna 63 mm s dodatkom sitnijih frakcija. U jediničnoj cijeni sadržani su svi troškovi nabave materijala, ugradnje, prijevoz, oprema i svi ostali troškovi potrebni za izvođenje radova. Obračun po m2 uređenog kolnika. Širina kolnika je projektirana 3,00 m. |  |  |
|  | 500,0 x 3,0 = |  |  |
|  |  | m2 | 1.500,00 |
|  | NAPOMENA: |  |  |
|  | U cesti prisutan kameni materijal koji se pomiješa sa novim. (samo na dijelu trase) |  |  |
|  | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA | UKUPNO: |  |

REKAPITULACIJA

1.00 PRIPREMNI RADOVI

2.00 ZEMLJANI RADOVI

3.00 KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

UKUPNO:

PDV  25 %

SVEUKUPNO: